## Slide 1
2026 CIE · RISC-V 自定义指令赛 · 香山昆明湖 V2
vdot.vv：面向边缘 AI 推理的
RISC-V 自定义向量点积指令
单 uop 完成 8 个 int8 乘累加 · 数据通路指令数 6→1 · 模型延迟 12→3 cycle
团队
qxriscv
目标平台
香山 昆明湖 V2（VLEN=128）
交付
RTL · 验证 · 协同仿真 · 综合评估
Notes: 开场 20 秒：我们做的是香山昆明湖 V2 上的一条自定义向量点积指令 vdot.vv，目标是把 8 个 int8 的乘累加压缩成单 uop。首页数字均为已验证结果或明确标注的模型口径。

## Slide 2
01 / 问题
为什么需要一条专用的点积指令
02
6 → 1 uop
每 8 元素点积的数据通路指令数
12 → 3 cycle
同一操作的结构模型延迟
−11.9 %
同一负载的动态指令数（89,294→78,701）
通用 RVV 序列要做什么
vsext 两次：把 int8 扩到 int16
vmul：逐元素 16 bit 乘
vredsum：跨 lane 归约求和
共 6 条 uop（含两条符号扩展），依赖链贯穿 4 个向量操作
代价落在哪里
更多译码/发射/写回端口占用，且每一步都要读写向量寄存器堆
归约命令引出额外的跨 lane 网络，难以与后续像素级算子流水
点积是 int8 量化推理（注意力打分、卷积）的主算子，值得单指令化
目标：一条指令内部完成乘 + 归约 + 写回，且保持全流水
Notes: 问题页：先用三个数字建立冲击力，再解释通用的 RVV 组合序列为什么贵。强调 6→1 是数据通路指令数、12→3 是结构模型延迟，二者口径不同，后面第 10 页会再次声明。

## Slide 3
02 / 赛题理解
约束先行：能改的与不能改的
03
平台
香山 昆明湖 V2
VLEN=128，复用既有向量发射/写回框架
实现方式
新增 1 个 VFu
不新建流水段，零改动既有 VFu 逻辑
指令语义
SEW=8 · K=8
一次 8 个 int8 有符号乘累加，单 uop
输出格式
vd[31:0] + 高 96 位清零
32 bit 二补码，不做饱和
由此得到的设计边界
数据通路只能取两个源寄存器低 64 bit；高 64 bit 保留但本单元不解引用（属预期语义）
合法性只在 vm=1 / e8 / m1 时成立；其余组合在单元内显式报 illegal，不静默执行
Notes: 赛题理解页：把可改与不可改列清楚。特别说明高 64 bit 不解引用是语义决定，不是漏写——这也是阶段四 lint 时唯一需要局部豁免的地方。

## Slide 4
03 / 阶段一
环境受限：验证路径如何替代
04
状态披露
本环境无 xs-env 与 RISC-V 工具链，阶段一（香山构建 / hello / vadd 波形）未闭环；所有功能与性能结论均来自模块级 RTL 仿真与 NEMU 协同仿真，不宣称已在香山平台验证。
Verilator 5.034
模块级 1518 条用例
3 cycle / 1.0 inst/cycle
→
NEMU 协同仿真
同一向量集 1513 条
RTL ↔ NEMU 0 mismatch
→
待环境解锁
xs-env 内集成 I1–I7
平台周期与加速比实测
已完成的替代证据（可复现）
单元级：定向 18 条 + 随机/边界 1500 条，1518/1518 PASS；背靠背 1024 条流式无气泡
三方一致：Python 参考模型、C 模型、RTL 对 128 bit 全宽逐位比对，1518/1518 一致
协同：NEMU 内新增 vdot 译码与执行，1513 条写回用例与 RTL 结果 0 mismatch
Notes: 阶段一状态必须如实披露，这是评审最敏感的一点。我们不给未测数字：三条证据全部可在仓库复现，脚本 run_all.sh 一键跑完。

## Slide 5
04 / 指令语义
编码、伪代码与 19 bit 陷阱
05
字段 | 位域 | 取值 | 说明
funct6 | [31:26] | 111111 | RVV 保留空间
vm | [25] | 1 | 仅无掩码形态合法
vs2 / vs1 | [24:15] | — | 各取低 64 bit
funct3 | [14:12] | 000 | OPIVV
vd | [11:7] | — | 结果写入 [31:0]
opcode | [6:0] | 0x57 | OP-V
位宽裁决
8 项和上界 8×128×128 = 131,072，18 bit 有符号最大仅 131,071。
所以累加位宽取 ACC_W=20（≥19），否则全 -128 输入会溢出。
if SEW!=8 or LMUL!=1 or vm!=1: illegal
if vl == 0: return # 不写回
S = 0
for i in 0..7:
S += sext8(vs1[i]) * sext8(vs2[i])
vd[31:0] = S[31:0]
vd[127:32] = 0
边界用例固化
TC-B03 全 -128 输入 期望 0x00020000；若累加器写成 16/18 bit 即在此处翻车。
Notes: 语义页重点讲 131072 这个数：8×128×128 刚好越过 18 bit 有符号上界 131071，所以必须 19 bit 以上，我们取 20。这是设计里最容易出错的一处，已固化为 TC-B03。

## Slide 6
05 / 微架构
三级流水：乘、归约、格式化
06
EX1
8 × 有符号 8×8 乘法
寄存器 prod[0..7] · 16 bit
→
EX2
加法树 8→4→2→1
寄存器 sum2 · 20 bit
→
WB
符号扩展 + 高 96 位清零
寄存器 out_vd · 128 bit
in_valid
EX1
EX2
WB
3 个时钟沿后 out_valid 有效；流水无状态，可每周期接收一条新请求
8 个 8×8 有符号乘法器
EX1 专用，不与 EX2 复用
7 个 20 bit 加法器
三级树，常数索引展开
172 个触发器
generic 综合统计，含控制位
面积与延迟的交换：不做跨 uop 归约、不在两级间复用乘法器，换来单 uop 与 1 条/周期；代价是 8 个乘法器与 172 bit 流水寄存器。
Notes: 微架构页：讲清 3 级流水与 1 条/周期的来源——乘法与加法树各有独立硬件，不共享乘法器，也没有跨 uop 归约状态。

## Slide 7
06 / 集成
只做加法：7 个注册点挂进既有框架
07
# | 环节 | 动作
I1 | 译码 | 新增 vdot.vv 匹配项（opcode / funct3 / funct6 / vm）
I2 | uop 类型 | 新增 VFuType.VDot
I3 | 功能单元 | 新增 VDot 模块，参考 VMul 结构实例化
I4 | 发射/忙表 | 绑定端口与释放条件
I5 | 写回 | 复用向量写回端口，置整寄存器 dirty
I6 | 配置校验 | SEW/LMUL/vm 检查，非法抛 illegal
I7 | 参数 | GROUP_K / OUT_W 参数化，便于回退
原则
不新建流水段、不改既有 VFu
每完成一个环节跑一次既有向量冒烟
参数化保留语义回退路径
状态声明
I1–I7 已形成可执行的集成规程与代码骨架（patches/xiangshan-vdot-integration.md），但尚未在香山源码上落地；集成与平台回归随 xs-env 解锁后执行，届时需重跑全部证据链。
Notes: 集成页避免夸大：我们提供的是规程 + 骨架，没有在香山源码上跑过。评审若追问，直接指出集成路径是加法式的，且每步有回归门禁。

## Slide 8
07 / 功能验证
1518 条用例与四个校验维度
08
用例类 | 数量 | 结果 | 覆盖点
定向功能 | 18 | 18/18 | 正/负/零/边界
随机 + 边界密集 | 1500 | 1500/1500 | 全 int8 域、密集边界
背靠背流式 | 1024 | 1024/1024 | 交错发射、无气泡
三方模型一致 | 1518 | 1518/1518 | Python / C / RTL
1518
条用例，逐位比对 128 bit 输出
断言违反 0；非法配置与 vl=0 均按语义处理
全 128 bit
不只比 vd[31:0]，高 96 位必须为 0
语义分支
vm=0 / SEW≠8 / LMUL≠1 → illegal；vl=0 → 不写回
边界值
全 -128（+131072）、全 -1、全 127、混合符号
时序
in_valid → out_valid 恰 3 个时钟沿，无额外气泡
Notes: 验证页：1518 条是向量文件规模，1024 条流式是额外运行时测试。四个维度里最重要的是全 128 bit 比对与边界值，这两点直接对应题面。

## Slide 9
08 / 协同仿真
同一向量集，两条执行路径，0 mismatch
09
向量文件
1513 条写回用例
→
NEMU
vdot 译码 + EHelper
→
RTL
Verilator 仿真导出
比对结果
1513 / 1513 RTL 结果与 NEMU 语义一致
1518 条用例中 5 条为非法/vl=0，不产生写回，比对集为 1513 条
NEMU 侧改动 3 个文件、+44 行，可用 patch 复现
基线对照（同一 NEMU 平台）
6 → 1 数据通路 uop（RVV 组合序列 → vdot）
基线：vsext ×2 → vmul → vredsum，共 4 个向量操作、6 条 uop
基线在 NEMU 上 1513/1513 结果一致，保证比较公平
为什么这是强证据：向量由同一文件驱动，NEMU 与 RTL 各自独立执行，任何位级差异都会暴露；非法分支与 vl=0 分支另有定向用例覆盖。
Notes: 协同页：强调同一向量集、两条独立实现路径，0 mismatch 才有意义。基线也在同一 NEMU 上跑通，避免拿不同平台的结果对比。

## Slide 10
09 / 性能
三个指标，一个明确口径
10
指标 | 基线 | vdot | 变化
数据通路 uop | 6 | 1 | 6.0×
模型延迟 (cycle) | 12 | 3 | 4.0×
动态指令数 | 89,294 | 78,701 | −11.9%
Chart: 
| uop 数 | 延迟 (cycle)
基线 | 6 | 12
vdot | 1 | 3
口径声明
uop 数与动态指令数为实测；12→3 cycle 为结构模型推演（基线按 4 个串行向量操作 ×3 cycle）。平台实测周期与加速比待 xs-env。
怎么读这三个数
6→1 是结构事实：一条指令替代一串组合
12→3 依赖基线实现假设，答辩时主动说明
整体负载 −11.9% 说明点积占比真实存在
Notes: 性能页的关键是主动交代口径。若评委问加速比，回答：我们没有平台实测，只有可复现的指令数和一个显式假设的周期模型；不会把 4.0× 说成实测。

## Slide 11
10 / 面积
generic 综合：4186 单元、172 触发器、25 级
11
4,186
通用单元
172
触发器 (SDFF)
25
最长 R2R 路径（级）
5.3–8.4k
GE 等效面积（中值 ≈6.9k）
单元类型 | 数量 | 占比 | 说明
$_AND_ | 1,929 | 46.1% | 加法树与乘法阵列
$_XOR_ | 1,362 | 32.5% | 部分积压缩
$_OR_ | 655 | 15.6% | 控制与选择
$_NOT_ | 68 | 1.6% | 反相
SDFF | 172 | 4.1% | 同步复位寄存器
口径与边界
Yosys 0.52 synth -noabc + techmap：工艺无关、未做 PDK 映射
ABC 缺失导致结果偏保守，真实映射后通常更小
µm² 与 ns 签核需工艺库，列为待解锁项 B4
“每单位面积收益”需平台侧同类 VFu 数据，暂不宣称
阶段四还清理了 RTL 中一整套无读者的加法树与两个无读者触发器：功能与周期不变，但严格 lint 从 4 告警降到 0，避免误导流水理解。
Notes: 面积页：主动说明这是 generic 综合、不是签核值，且 ABC 缺失使结果偏保守。5.3–8.4k GE 是区间口径，不报单一假精确值。

## Slide 12
11 / 结论
完成度、限制与下一步
12
阶段一
阻塞
缺 xs-env 与工具链
阶段二
完成
1518/1518，3 cycle
阶段三
完成
1513/1513，0 mismatch
阶段四
完成
lint 0，综合与回归全绿
三条结论
语义可辩护：19/20 bit 累加、全 128 bit 写回、illegal 与 vl=0 分支均有定向用例
实现可复现：一条 run_all.sh 串起单元、lint、NEMU、RTL 导出、协同、基线六道门禁
口径可审计：所有数字标注实测或模型，未测项（平台周期、µm²）明确列为阻塞
下一步与答辩要点
环境解锁：香山内集成 I1–I7 + 平台周期实测，替换模型口径
设计演进：LMUL>1 分组、双半区并行、与 VMul 的面积对比
答辩准备：为何不用 16 bit 累加 / 为何新增 VFu / vstart 如何幂等
所有材料遵守表述约束：不宣称平台验证，不给实测加速比
Notes: 收尾 30 秒：三条结论对应评审关心的三件事——语义对不对、能不能复现、数字可不可审计。最后主动说出限制，比被追问更好。